## Slide 1: «Унирем»
117036, г. Москва, Проспект 60-летия
Октября, дом 10А, пом. 13
Тел.: (495) 542-89-35
www.ntstroy.com
Продление срока эксплуатации дороги за счет применения модификатора «Унирем». Мониторинговые исследования

## Slide 2: ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ В СООТВЕТСТВИИ С ФЗ ОБ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ.
Строительство (реконструкция)
Ремонт
через 4 года
Ремонт
через 8 лет
Капитальный ремонт через 12 лет
Ремонт
через 16 лет
Ремонт
через 20 лет

## Slide 3: ПРИМЕРНАЯ КОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ
1 – щебеночно-мастичный асфальтобетон (толщина 5 см)
2 – крупнозернистый асфальтобетон I марки (толщина 8 см)
3 – крупнозернистый асфальтобетон II марки (толщина 10 см)
4 – фракционированный (подобранный) щебень (толщина 26 см)
5 – песок средней крупности (толщина 45 см)
6 – подстилающий слой из уплотненного грунта земляного полотна
Слои дорожной одежды 1,2,3 составляют дорожное покрытие
Слои дорожной одежды 4,5,6, составляют основание дорожного покрытия
Обочина
Разделительная полоса
Откос
Земляное полотно
Водоотводная канава (кювет)
Элементы обустройства
Откос
Водоотводная канава (кювет)
Элементы обустройства
Обочина
1
2
3
4
5
6
Слои дорожной конструкции для автодороги I категории под осевую нагрузку 11,5 т:
Проезжая часть
Проезжая часть

## Slide 4: ПРОЦЕСС РАЗРУШЕНИЯ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ
Разрушение дорожной одежды под воздействием сил морозного пучения
Образование трещины под воздействием температурных напряжений, деформаций земляного полотна и т.п.
Развитие трещины под воздействием движения автотранспорта, обломка кромок
Развитие трещины в выбоину
Попадание воды в основание дорожной одежды
+С
-15С
0С
+С
+С

## Slide 5: НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННОЕ РЕШЕНИЕ - МОДИФИКАЦИЯ
Модификация позволяет продлить срок службы покрытия
Предотвращение или снижение колееобразования на покрытии
Сокращение
количества температурных трещин и дефектов покрытия
Повышение усталостной долговечности
Сохранение
ровности покрытия во времени

## Slide 6: МОДИФИКАТОР «УНИРЕМ»: ПРОИЗВОДСТВО И ПРИМЕНЕНИЕ
Сырье
Метод производства
Высокотемпературное
сдвиговое
измельчение
(разработка Института химической физики им. Н.Н.Семенова РАН)
«Унирем» –
универсальный
модификатор для
асфальтобетонов
различных типов
Покрытия
автомобильных
дорог
Покрытия
взлетно-посадочных
полос
Продукция
Применение
Активный резиновый порошок с микро- и наномозаичной структурой
Шинная крошка
с размером менее 10 мм
Изношенные
автомобильные
покрышки
Активный резиновый порошок с микро- и наномозаичной структурой
Структурирование битума наноразмерными блоками частиц модификатора

## Slide 7: МОДИФИКАТОР НА ОСНОВЕ АКТИВНОГО РЕЗИНОВОГО ПОРОШКА УНИРЕМ
Ключевые моменты позиционирования для Щебеночно-мастичных асфальтобетонов.
Позволяет увеличить межремонтные сроки асфальтобетонных покрытий на 20-25%
Снижает образование колеи на покрытии автомобильной дороги до 2 раз.
Сокращает образование усталостных и температурных трещин.
Одновременно стабилизирует и модифицирует щебеночно-мастичную асфальтобетонную смесь.

## Slide 8: МОДИФИКАТОР НА ОСНОВЕ АКТИВНОГО РЕЗИНОВОГО ПОРОШКА УНИРЕМ
Ключевые моменты заботы о клиентах
Потребители модификатора могут заказать подбор асфальтобетонной смеси на своих материалах с проведением полного комплекса испытаний по ГОСТ 9128 и оценке по европейским нормам или системе Суперпейв.
В компании Новые технологии Строительства работает горячая линия по которой потребители могут проверить подлинность партии модификатора, а так же получить консультацию технического специалиста.
Во время производства, укладки и уплотнения асфальтобетонных смесей с модификатором УНИРЕМ осуществляется консультирование специалистом-технологом, что является гарантией высокого качества построенного покрытия.

## Slide 9: УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАЛОСТНОЙ ДОЛГОВЕЧНОСТИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ
Применение «УНИРЕМ» значительно увеличивает усталостную долговечность асфальтобетона.
увеличение кол-ва циклов
до разрушения на 50% при +20ºС. увеличение кол-ва циклов
до разрушения в 10 раз при -16ºС.
Модификатор «УНИРЕМ» существенно увеличивает температурный интервал пластичности битума.
Без модификатора «Унирем»
Количество циклов до разрушения
при t +20 ºС
при t -16 ºС
С модификатором «Унирем»
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
ºС
БНД 60/90 (ГОСТ 2245-90)
100
80
60
40
20
0
-20
-40
БНД 60/90
+ «УНИРЕМ»

## Slide 10: МОДИФИКАТОР «УНИРЕМ». ПОВЫШЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ К КОЛЕЕОБРАЗОВАНИЮ
Chart: 
| 0 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000
 | 0 | 2.4 | 3.45 | 4.25 | 5 | 5.7 | 6.3 | 6.9 | 7.4 | 7.85 | 8.2 | 8.5
 | 0 | 0.65 | 0.95 | 1.15 | 1.25 | 1.32 | 1.4 | 1.45 | 1.5 | 1.55 | 1.6 | 1.65
Chart: 
| 0 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000
 | 0 | 1 | 1.75 | 2.22 | 2.6 | 2.92 | 3.2 | 3.45 | 3.63 | 3.78 | 3.93 | 4.07 | 4.2
 | 0 | 0.7 | 1 | 1.18 | 1.32 | 1.42 | 1.51 | 1.6 | 1.67 | 1.73 | 1.77 | 1.8 | 1.82
СОСТАВ ЩМА 15. с УНИРЕМ - без УНИРЕМ.
СОСТАВ АБ-16. с УНИРЕМ - без УНИРЕМ.

## Slide 11: ПОКРЫТИЯ С МОДИФИКАТОРОМ УНИРЕМ ИМЕЮТ ЛУЧШИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОСЛЕ 3 ЛЕТ ЭКСПЛУАТАЦИИ (МОНИТОРИНГ 2015 ГОД)
Chart: Показатель ровности по IRI
| М-6 «Каспий | А-132 | Р-119 | М-18 | Р-105 | Краснодар-Ейск
Референтный участок | 2.42 | 2.9 | 2.09 | 1.85 | 2.34 | 2.1
Участок с УНИРЕМ | 2.35 | 1.86 | 1.77 | 1.36 | 1.8 | 1.93
Chart: Результаты бальной оценки участков автомобильных дорог
| М-6 «Каспий | А-132 | Р-119 | М-18 | Р-105 | Краснодар-Ейск
Референтный участок | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 5 | 3.5
Участок с УНИРЕМ | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4 | 5 | 4.5

## Slide 12: УЧАСТОК ДОРОГИ М-10 «РОССИЯ» КМ 386+000 – КМ 388+000
Укладка была произведена в 2005 году, а/б Тип А, марка I с модификатором «Унирем»
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год